КОЛАКС•М

Закрытое Акционерное Общество

###### 8-800-200-98-87 бесплатный звонок с любого телефона России

###### Офисы: Москва, Новосибирск, Омск, Уфа

 www.colaxm.ru

 info@colaxm.ru

Техническое  предложение на поставку

модульного молочного цеха КОЛАКС К 20000.2506Д/12

Молочный  цех КОЛАКС  представляет собой модульную металлоконструкцию из сэндвич-панелей. Цех укомплектован всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла переработки молока. Цех соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда. Санитарная обработка оборудования и помещения цеха осуществляется в соответствии с инструкциями Всероссийского института молочной индустрии. Оборудование цеха и молокопроводы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали.

Назначение цеха

Приемка, очистка, учет, охлаждение, переработка 20000 кг молока в сутки с получением и хранением следующих продуктов:

- молоко пастеризованное (ГОСТ Р 52090-2003), фасованное в полиэтиленовые пакеты или пакеты типа PURE-PAK;

- напиток кисломолочный кефирный (ТУ 9222-388-00419785-05), фасованный в полиэтиленовые пакеты или в пакеты типа PURE-PAK;

- сметана (ГОСТ Р 52092-2003), фасованная в пластиковые стаканчики;

- сливки питьевые (ГОСТ Р 52091-2003), фасованные в пластиковые стаканчики;

- творог (ГОСТ Р 52096-2003), фасованный в кашированную фольгу;

- сыр мягкий Адыгейский (ГОСТ Р 53379-2009), фасованный в вакуумную упаковку;

- сыр Моцарелла, фасованный в пластиковые контейнеры;

- сыр Чечил, фасованный в вакуумную упаковку;

- сыр Брынза (ГОСТ Р 53421-2009), фасованный в вакуумную упаковку;

- сыр Сулугуни (ГОСТ Р 53437-2009), фасованный в вакуумную упаковку;

- масло сливочное Крестьянское (ГОСТ Р 52969-2008), фасованное в кашированную фольгу.

Продуктовый расчет на одни сутки (пример)

Сырьё: молоко (МДЖ 3,7%) – 20000 кг.

Готовые продукты:

- молоко пастеризованное (МДЖ 3,2%) – 2700 кг;

- напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%) – 800 кг;

- сметана или сливки питьевые (МДЖ 20%) – 300 кг;

- сыр Адыгейский – 400 кг;

- сыр Моцарелла – 250 кг;

- сыр Чечил – 250 кг;

- сыр Брынза – 250 кг;

- сыр Сулугуни – 250 кг;

- творог обезжиренный – 246 кг;

- масло сливочное Крестьянское – 173 кг;

- пахта – 185 кг;

- сыворотка – 14196 кг.

Архитектурно-планировочное решение модульного молочного цеха КОЛАКС (пример)

| 1. Модульный молочный цех КОЛАКС; 2. Въезд транспорта; 3. Место приёмки молока; 4. Место отгрузки готовой продукции; 5. Выезд транспорта; | 6. Площадка для мусоросборников; 7. Въезд/выезд транспорта для сбора отходов; 8. Туалет; 9. Опоры осветительные; 10. Люк сантехнический. |
| --- | --- |

Экспликация помещений (в соответствии с Приложением 1)

I –    приемный цех;

II –   аппаратный цех;

III – производственный цех;

IV – творожный цех;

V – цех фасовки готовой продукции;

VI – камера холодильная;

VII –лаборатория;

VIII – отделение централизованной мойки;

IX – помещение для мойки и хранения тары;

X –бытовые помещения;

XI –комната приема пищи;

XII – прачечная;

XIII – комната мастеров;

XIV – слесарное помещение;

XV – помещение для посолки сыра;

XVI – экспедиция;

XVII – компрессорная;

XVIII – кабинет бухгалтерии;

XIX – кабинет директора;

XX – склад;

XXI – котельная.

Схема размещения и состав основного оборудования цеха (в соответствии с Приложением 1)

| Насос молочный, 10000 л/ч; Фильтр молочный, 10000 л/ч; Счетчик-расходомер с воздухоотделителем; Охладитель пластинчатый, 10000 л/ч; Емкость приемная, 6300 л; Насос молочный, 3000 /ч; Пастеризационно-охладительная установка, 3000 л/ч; Сепаратор-сливкоотделитель с устройством нормализации, 3000 л/ч; Гомогенизатор, 2500 л/ч; Ванна длительной пастеризации, 630 л для сливок; Насос молочный, 1000 л/ч; Гомогенизатор, 500 л/ч для сливок; Ванна длительной пастеризации, 630 л для сметаны, сливок; Ванна созревания, 1000 л для напитка кефирного; Насос для кисломолочных продуктов; Бак-накопитель, 4000 л для молока; Автомат фасовки сметаны, сливок в пластиковые стаканчики, 1500 ст/ч; Ванна творожная; Лоток для слива творожного сгустка; Тележка-чан, 100 л; Установка охлаждения и прессования творога; Ванна длительной пастеризации, 1000 л для сыра; Ванна длительной пастеризации, 350 л для рассола, сыоротки; Стеллаж сырно-творожный; Вакуум-упаковочная машина; Ванна созревания, 2000 л для напитка кефирного; Автомат фасовки творога, масла в брикеты, 80 бр/мин; Автомат фасовки в пакеты типа PURE-PAK, 2000 пак/ч; Автомат фасовки в полиэтиленовые пакеты, 2700 пак/ч; Ванна для наведения моющих растворов, 630 л; Бак-накопитель, 1000 л для воды; Насос моющий, 6300 л/ч; Ванна для мойки тары; Мойка одногнездовая; Мойка двухгнездовая; | Мойка трехгнездовая; Стол технологический 900х600х800; Стол технологический 1200х600х800; Компрессор; Агрегат холодильный; Генератор ледяной воды*; Шкаф вытяжной; Шкаф для лабораторной посуды; Холодильник бытовой; Парогенератор газовый; Котел газовый водогрейный; Кабина душевая; Раковина; Унитаз; Стол; Табурет; Шкаф для одежды; Санпроускник; Машина стирально-отжимная; Площадка обслуживания; Водонагреватель косвенного нагрева, 750 л; Ванна сыродельная, 2500 л; Отделитель сыворотки; Стол передвижной; Чеддеризатор с устройством вытягивания нити; Камера коптильная; Рама для коптильной камеры; Бассейн солильный; Агрегат холодильный; Штабелер поддонов; Кантователь; Установка запайки пластиковых контейнеров; Охладитель пластинчатый, 1000 л/ч. |
| --- | --- |

*- устанавливается под навесом

Технические характеристики

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Размеры (габаритные) | мм х мм | 36000 х 18000 |
| 2. Электроснабжение |
| установленная мощность: | кВт | 185 |
| питающее напряжение | В | 380/220, ±5% |
| электрическая сеть 5 проводная | L1, L2, L3, N, PЕ |
| 3. Водоснабжение |
| качество подаваемой воды | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| расход воды | м3/сутки | 20 |
| давление подаваемой воды | Атм. | от 2 до 4 |
| температура подаваемой воды | °С | не более 6 |
| 4. Канализация |
| скорость отвода стоков | м3/час | 3,5 |
| 5. Климатические условия эксплуатации |
| температура окружающей среды | °С | от – 45 до + 50 |
| cнеговая нагрузка | кг/м2 | 400 |

Преимущества при покупке цеха КОЛАКС

1. Проведение монтажных и пусконаладочных работ с выездом бригады на место установки цеха

2. Выпуск пробной партии продукции - бесплатно

3. Обучение сотрудников Покупателя - бесплатно

4. Предоставление расходных материалов (упаковка, моющие средства, закваски) для работы цеха на период пусконаладочных работ - бесплатно

5. Разработка дизайна упаковки молока и молочных продуктов - бесплатно

6. Комплектация цеха документами для согласования с местными надзорными органами - бесплатно

Условия поставки цеха

1. Срок поставки: от 70 дней с момента поступления предоплаты.

2. Условия платежей:

45% - предоплата;

45% - по факту готовности цеха к отгрузке;

10% - после завершения монтажных и пусконаладочных работ.

3. Срок проведения монтажных и пусконаладочных работ – от 5 дней.

4. Гарантийное обслуживание: 12 месяцев с момента завершения монтажных и пусконаладочных работ. Срок гарантийного ремонта – от 1 дня. По истечении гарантийного срока осуществляется сервисное обслуживание. Наши Сервисные центры в Москве, Новосибирске, Омске и Уфе работают круглосуточно и готовы оказать оперативную техническую поддержку.

Стоимость цеха с учетом монтажных и пуско-наладочных работ  66 490 600 рублей.

Предложение действительно в течение 30 дней со дня отправки.