| Ориентировочные капитальные затраты на строительство установки извлечения СПБТ и конденсата, млн. USD |
| --- |
|  |  |  |  |  | Мин. | Макс. |  |  |
| ПИР |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |
| Компрессорная станция |  |  |  | 7 | 9 |  |  |
| Основное технологическое оборудование |  |  | 7,2 | 8,5 |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  | 2 | 3,2 |  |  |
| Транспортировка |  |  |  | 1,8 | 2,5 |  |  |
| Шеф-монтаж и ПНР |  |  |  | 1 | 1,5 |  |  |
| СМР (30% от оборудования и работ) |  |  | 6,6 | 8,91 |  |  |
| Итого (без НДС), млн.USD: |  |  |  | 28,6 | 38,61 |  |  |
| Срок изготовления и поставки оборудования (без учета компрессоров): 8 - 10 месяцев |  |  |  |
| ШФ и ПНР: 2-3 месяца |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный срок выполнения проекта с нуля: 14 - 18 месяцев (в зависимости от графика ПИР) |  |  |

$2 000 000- операционные расходы и оборотные средства, необходимые на первые два года, для организации

Работы офиса и сотрудников, командировки, заработные платы

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНГ, млн.м3 в год | 94,64 | 99,78 | 96,81 | 104,19 | 106,17 | 106,03 | 106,4 | 108,59 |
| Отношение к номиналу | 1,02 | 1,07 | 1,04 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,17 |
| Выручка, USD | $32 384 782 | $34 143 634 | $33 127 333 | $35 652 689 | $36 330 223 | $36 282 317 | $36 408 927 | $37 158 321 |

| Общий поток газа | 93,2 | млн. нм3 в год |
| --- | --- | --- |
| Количество расчетных часов в год | 8760 |  |
| Объемный часовой расход | 10639 | нм3/час |

| Продукты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГ | 10490,32 | нм3/час |  | 91895,20 | тыс. нм3/час |  |
| СПБТ | 3983,80 | кг/час |  | 26173,58 | тонн в год |  |
| С5+ | 1104,00 | кг/час |  | 9671,04 | тонн в год |  |
| Стоимость СОГ, 1000 нм3 | 35 | USD |
| Стоимость СПБТ, тонна | 800 | USD |
| Стоимость С5+, тонна | 800 | USD |

СОГ- сухой отбензиненный газ

СПБТ- смесь пропан-бутан техническая

С5+ -нестабильный конденсат

Э/станция МТ-250 в блочно-контейнерном исполнении на базе микротурбины Ingersoll Rend ( 250 кВт – эл. мощность, 375-тепл. мощность ). Отдельные блоки могут набираться в кластеры до десяти штук суммарной мощностью – 2500 кВт. Стоимость одного блока ориентировочно составляет 450 000 $.

Э/станция «Урал-4000» в блочно-контейнерном исполнении разработки ОАО «Авиадвигатель» на базе ГТУ-4000 (4000 кВт- эл. Мощность).  Ориентировочная стоимость составляет 115 млн. руб.(3.7 млн.USD)

Э/станция «Урал-6000» в блочно-контейнерном исполнении разработки ОАО «Авиадвигатель» на базе ГТУ-6000 (6000 кВт-эл. Мощность). Ориентировочная стоимость составляет 135 млн. руб. (4.35 млн USD)

В зависимости от того какая будет необходима электрическая мощность, будет устанавливаться необходимая турбина.

Итого: для осуществления работ на месторождении в Томской области необходимо $50 000 000,00 долларов США

|  | для месторождений Укрнафты в Египте |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка получения СПБТ производительностью 20 MMSCFD (ок.200 млн. нм3 в год) |

| Ориентировочные капитальные затраты на строительство установки извлечения СПБТ и конденсата, млн. USD |
| --- |
|  |  |  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| ПИР |  |  |  |  | не учтено | не учтено |  |
| Компрессорная станция |  |  |  | 7,2 | 7,5 |  |
| Основное технологическое оборудование |  |  | 8,5 | 9,5 |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  | 1 | 2 |  |
| Транспортировка |  |  |  | 1 | 2 |  |
| Шеф-монтаж и ПНР |  |  |  | 1 | 2 |  |
| СМР (30% от оборудования и работ) |  |  | 5,61 | 6,9 |  |
| Итого (без НДС), млн.USD: |  |  |  | 24,31 | 29,9 |  |
| Срок изготовления и поставки оборудования (без учета компрессоров): 8 - 10 месяцев |  |  |
| ШФ и ПНР: 2-3 месяца |  |  |  |  |  |  |
| Полный срок выполнения проекта с нуля: 14 - 18 месяцев (в зависимости от графика ПИР) |  |

$ 2 000 000 - операционные расходы и оборотные средства, необходимые на первые два года, для организации

Работы офиса и сотрудников, командировки, заработные платы

| Продукты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГ | 22511,42 | нм3/час |  | 197200,00 | тыс. нм3/час |
| СПБТ | 3912,49 | кг/час |  | 30846,10 | тонн в год |
| С5+ | 679,71 | кг/час |  | 5954,26 | тонн в год |
| Стоимость СОГ, 1000 нм3 | 150 | USD |
| Стоимость СПБТ, тонна |  | 800 | USD |
| Стоимость С5+, тонна |  | 800 | USD |

| Стоимость СОГ, 1000 нм3 | 35 | USD |
| --- | --- | --- |
| Стоимость СПБТ, тонна | 800 | USD |
| Стоимость С5+, тонна | 800 | USD |

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНГ, млн.м3 в год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Отношение к номиналу | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Выручка, USD | $59 020 289 | $59 020 289 | $59 020 289 | $59 020 289 | $59 020 289 | $59 020 289 | $59 020 289 | $59 020 289 |

На месторождении нефти в Египте планируется использовать турбины МТ -250.

Э/станция МТ-250 в блочно-контейнерном исполнении на базе микротурбины Ingersoll Rend ( 250 кВт – эл. мощность, 375-тепл. мощность ).

Отдельные блоки могут набираться в кластеры до десяти штук суммарной мощностью – 2500 кВт. Стоимость одного блока ориентировочно составляет 450 000 $.

При максимально возможном варианте необходимо 10 модулей* 450 000$= 4 500 000$ США.

ИТОГО: для осуществления работы на месторождении нефти в Египте необходимо 40 000 000 долларов США.

# Text boxes

Для осуществления работ на месторождениях нефти в Томской области