Молочный  цех КОЛАКС  представляет собой модульную металлоконструкцию из сэндвич-панелей.

Наша компания специализируется на проектировании, изготовлении и поставке "под ключ" цехов и комплексов по переработке сельскохозяйственной продукции в модульном исполнении и в быстровозводимых зданиях.

Опыт работы сотрудников нашей компании и отработанное производство позволяют выполнять все заказы качественно, в согласованные сроки и с учетом финансовых возможностей каждого клиента.

Внешний вид быстровозводимого здания

Техническое описание конструкции модуля

Каркас

Каркас изготовлен из стали 3 и легкого оцинкованного термопрофиля. Все элементы изготавливаются в заводских условиях и собираются на площадке без применения сварки, на болтах. Использования лёгкого профиля позволяет использовать облегчённую конструкцию фунтаментов.

Не оцинкованные металлические части каркаса обработаны антикоррозионным покрытием, окрашены в специальной покрасочной камере.

Климатическое исполнение

Быстровозводимые здания пригодны для использования в интервале температур от – 45 до + 45 °С. В зависимости от климатического района в качестве стенового ограждения применяют сэнвич-панели с различными утеплителями и толщиной утепляющего слоя от 80 до 200 мм.

Стены и внутренняя отделка модуля

Стены представляют собой сборную конструкцию. Стены выполнены из негорючих сэндвич-панелей с толщиной от 80 до 200 мм (в зависимости от климатических зон).

В качестве утеплителя в панелях используется минеральная полужесткая плита на базальтовой основе с поперечно-ориентированным расположением волокон производства фирм «Термостепс» и "ROCKWOOL". Утеплитель обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.

В качестве облицовки панелей применяются стальные оцинкованные и окрашенные профилированные листы толщиной 0,5-0,7мм производства «Arcelor» (Бельгия), «Corus UK» (Англия). Толщина полистиролового покрытия составляет 25 мкм, цинковое покрытие – 275 гр/м2, грунтовое покрытие внутренней стороны листа – 10 мкм.

Полы и потолки

В качестве финишного покрытия пола используется промышленный наливной пол. Наливные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Они устойчивы к механическим воздействиям, агрессивным средам, пригодны к ремонту, экологичны, непроницаемы, беспыльные, и не требуют больших усилий в уборке.

Все производственные и другие помещения с возможными стоками на пол оборудованы трапами

Потолок.

В качестве кровельного материала используются кровельные сэндвич-панели. В помещениях, где это необходимо устраивается фальшпотолок. Предусмотрено потолочное крепление производственных линий.

Окна

Для цехов используются пластиковые окна с двойными стеклопакетами.

Это позволяет эксплуатировать цеха в условиях низких температур.

Двери

Входные двери и двери производственного помещения изготовлены из ПВХ материала, армированы оцинкованным металлическим профилем, обеспечивающим жесткость дверей. В бытовых помещениях двери изготовлены из МДФ материала.

Инженерные коммуникации

Модули оборудуются всеми инженерными коммуникациями.

Электрика

Электрическая часть выполняется в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Проводка выполняется медным кабелем в ПВХ коробах или в гибкой гофрированной трубе.

Ввод и внутренняя электросеть заземляется и защищается от перегрузки, токов коротких замыканий автоматическими выключателями, установленными в вводнораспределительных щитах.

Водопровод и канализация

Разводка внутреннего водопровода производиться в заводских условиях. Водопровод монтируют из полипропиленовых труб с установкой запорной арматуры.

Канализационная система монтируется из труб ПВХ и делается выпуск через стену здания в заводских условиях. В случае, когда модульные цеха эксплуатируется автономно, необходимо предусмотреть накопительные емкости с возможностью откачки из них продуктов утилизации. Здесь так же существуют нормы и дополнительные правила.

Цех укомплектован всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла переработки молока. Цех соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда. Санитарная обработка оборудования и помещения цеха осуществляется в соответствии с инструкциями Всероссийского института молочной индустрии. Оборудование цеха и молокопроводы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали.

Вентилирование помещений обеспечивается приточно-вытяжной установкой с функцией рекуперации тепла. Вентагрегаты с рекуперацией тепла очищают, нагревают, подают свежий воздух, а также удаляют воздух из помещения, используются в системах вентиляции и кондиционирования чистого воздуха. Установки используют энергию удаляемого воздуха для подогрева поступающего воздуха.

Выработка пара для обеспечения работы технологического оборудования происходит в паровом котле. Неподнадзорный паровой котел с производительностью пара 500 кг/ч получает пар с рабочим давлением до 0,07 МПа (0,7 кг/см2) и температурой не менее 110 °С. Область применения – все электрифицированные зоны с питанием от сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

В состав изделия входят: котел с трубопроводной арматурой и контрольно-измерительными при-борами; горелка блочная газовая (жидкотопливная); ящик управления котлом со жгутами; питательный насос с магнитным преобразователем воды и с электромаг-нитным клапаном; товаросопроводительная документация. Непрерывность подачи горячей воды обеспечивают высокоэффективный газовый котел и установка косвенного нагрева. Низкотемпературный газовый котел с атмосферной горелкой. Диапазон тепловой мощности: от 72 до 140 кВт. Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы котла обеспечиваются благодаря поверхностям нагрева, выполненным из специального серого чугуна с чешуйчатым графитом и низкой теплонапряженности котлового блока. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях. Коэффициент полезного действия: 84% (Hs) / 93% (Hi); Атмосферная горелка предварительного смешения; Соответствие высоким экологическим требованиям „Blauer Engel”; Низкое энергопотребления котла благодаря погодозависимой автоматике; Высокая надежность воспламенения и бесшумный старт котла благодаря системе специальной поджига; Легкое комбинирование с емкостными накопителями. Вертикальный емкостный водонагреватель из стали с внутренним эмалевым объемом 750 л. Предназначен для приготовления горячей воды при работе с водогрейными котлами и устройствами централизованного отопления. Имеет длительный срок службы благодаря эмалевому покрытию бака. Малые потери гарантируются всесторонней высококачественной и благоприятной в экологическом отношении (без фреонов) вспененной теплоизоляции. Дополнительно в емкости смонтирован магниевый анод (пассивная защита) или электрод активной анодной защиты.