Бизнес-план организации производства

керамического тонера.

Стационарный вариант:

Инвестиции----------------2 580600руб.

Прибыль--------------------1292475руб/мес.

Мобильный вариант:

Инвестиции----------------3310600руб.

Прибыль--------------------1192059руб./мес.

Исполнитель:  Бовин Сергей Николаевич.

Квалификация:  инженер по производству тонера (международный сертификат)

Контакты: Е-мэйл   bovinsergei@mail.ru

т. моб.   8 905 766 7148

Возможности фотокерамики.

Знакомство с фотокерамикой.

Фотокерамика - это способ нанесения износоустойчивых изображений на керамические и стеклянные покрытия любой формы, а так же производство фотопанно на керамической плитке методом высокотемпературного обжига. Технологическое оборудование позволяет нанести изображение любой сложности на любую поверхность, - внутри изделия, на донную поверхность и даже на ручки керамических изделий.

Полученная, при использовании данной технологии продукция, представляет неограниченные возможности в оформлении интерьеров:

  Жилых помещений (ванные комнаты, кухни, гостиные, и т.д.)

  Коммерческих помещений (бары, рестораны, магазины, фитнес- клубы, кинотеатры, салоны красоты, бассейны, бани, сауны и т.д.)делая их более эффектными, неповторимыми и разнообразными.

 Широкое распространение фото на керамике получило в сфере ритуальных услуг (фотографии на памятники , фото на эмали, фото на металлокерамике.

На плитку можно наносить любые изображения, в том числе и фотографии. Возможна печать сюжетов любого направления, печать именных портретов в цвете. Фотопанно может так же позиционироваться как отдельные картины, графические изображения, имитация редких или дорогостоящих природных материалов (гранит, мрамор, малахит, янтарь и т.д.)

Преимущества технологии очевидны:

Экологичность - позволяет использовать продукцию в оформлении детских помещений, медицинских учреждений, бассейнов и других объектов с повышенными требованиями к экологичности отделочных материалов.

Простота Мобильность и Компактность технологии и оборудования - обеспечивает четкий и слаженный процесс производства, позволяет организовать предприятие в помещении от 25м2 в течение 1 дня.

Ошибкоустойчивость - изображения на изделия наносятся с помощью заданных в программе параметров, потому ошибиться в расчетах невозможно.

Низкая себестоимость применяемых компонентов и исходных материалов , обеспечивает достаточно высокую рентабельность, в следствии чего, быструю окупаемость оборудования.

Изделия соответствуют высоким прочностным характеристикам и дизайнерским требованиям.

Технологии фотокерамики.

Первая — лазерная деколь (цифровая деколь).При использовании этой технологии получается качественная долговечная фотокерамика. Лазерный принтер для деколей, специальная бумага и лак — это практически все, что потребуется для нанесения изображения этим методом.

Изображение печатается на специальной бумаге, после этого на бумагу наносится слой специального лака. После высыхания лака, бумагу помещают в воду, где происходит отделение слоя лака с изображением от бумаги-носителя. Слой лака с изображением помещают на керамическую заготовку, и отправляют в муфельную печь. Там происходит спекание краски с эмалью, а слой лака выгорает. Технологию лазерной деколи используют там, где требуются высокая производительность (свыше 100 штук).

Вторая - технология фотокерамики базируется на печати струйным принтером адгезионными чернилами непосредственно на керамической заготовке, с последующим запудриванием керамическими порошковыми красками.

Оборудование для фотокерамики.

Лазерный декольный принтер формата А4

Цветной лазерный принтер А4 для деколи.

Цветной лазерный принтер - надежный, долговечный аппарат, подготовленный для печати керамическими тонерами.

Для создания деколи на заготовке необходимо наличие принтера и муфельной печи (до 850°С).

С его помощью можно создавать цветную деколь высокого качества.
Изготовленные деколи с помощью данного аппарата имеют широкое применение, такое как создание панно на керамической плитке, декорирование посуды (чашек, кружек, ваз, тарелок и др.), декорирование изделий из стекла (посуда, витражи и др.), ритуальная фотокерамика – фото на эмалированных и керамических овалах, табличках, керамограните, фото на памятники, фото на фарфоровых овалах и изделиях.

Технические характеристики:
Тип печати: цветная
Технология печати: лазерная 
Область печати: 210 мм х 500 мм
Максимальное разрешение печати: 1200 х 1200 dpi
Скорость печати (цветное фото А4): 30 стр. в минуту
Емкость жесткого диска: 60 Гб
Интерфейсы: USB
Потребляемая мощность (в работе/в реж. ожидания): 468 Вт/ 6 Вт
Напряжение питания: 220 В/ 50 Гц
Вес: 50 кг.
Внешние условия: температура 15-40°С
Габариты (Д/Ш/В): 600/460/500 мм.

Отличительной особенностью данного декольного принтера является возможность расширенной печати больше чем А4 до размера 210 х 500 мм.

Принцип работы. 
Подготовленное изображение отправляется на печать. В Керамический принтер закладывается подготовленный лист бумаги нужного размера. Осуществляется полноцветная печать керамическим тонером. Далее изображение закрепляется лаком одним из трех способов: ракелем, распылением или ламинацией. Лист с изображением, покрытый лаком, отмачивается в воде и далее по принципу переводной картинки переносится на заготовку.  Изделие подсушивается и затем обжигается (~ 800°C).
Готовая продукция, изготовленная по данной декольной технологии фотокерамики с применением данного принтера имеют высокую стойкость к влияниям атмосферных условий (стойкие к солнцу и влаге), а также стойкая к механическим воздействиям.

Преимущества.
1. Для обучения требуется 2-3 часа и 4-5 суток самостоятельной практики (владение программой Adobe PhotoShop).
2. Возможность тиражной печати, печати пано и т. д..
3. Отличная цветопередача.

Муфельная печь с терморегулятором

Особенности: 

- возможность обжигать плитки размером 20х30 см. 
- цифровое управление нагревом
- автоматическое отключение при открывании двери
- равномерный прогрев камеры 
Создана специально для обжига керамической плитки, керамогранита и овалов.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 220 В/ 50 Гц        
Мощность: 3,5 кВт      
Объем: 10 л
Температура: до 900°С
Размеры камеры (Г/Ш/В): 33х21х15 см.
Габариты (Д/Ш/В): 60х58х62 см. 
Вес в упаковке: ~ 90 кг.

Хорошая теплоизоляция и технические характеристики позволяют располагать муфельную печь в небольшом офисе.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ДЕКОЛИ:

Тонер CMYK** (Германия, 1кг.)	90000р.

Бумага декольная (Германия, 1лист А3)	46р.

Бумага декольная (Корея, 1лист А3)	14р.	                                            Лак без флюса (Китай, 1кг.)	600р.

.Описание тонера для фотокерамики.

Тонер для фотокерамики это высокотехнологичный композит на основе:

1. Мелкодисперсного неорганического красителя.

2.Модифицированного полистирола.

3.Регулятора заряда.

4.Типографские воска.

5.Спец. компоненты.

Все выше перечисленное в строжайшем соответствии с рецептурой замешивается в расплавленном виде. Далее  идёт предварительное дробление и окончательный помол на струйной мельнице.

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА  (стационарный вариант)

1) Закупка опытной партии компонентов тонера.

2) Проверка лабораторного оборудования .

- отправка половины базового образца на экспертизу (производится для возможности произвести сравнительный анализ после доставки оборудования к месту работы)

3) Проверка помольного оборудования

- отправка гранулированного полистирола на помол

- проведение гранулометрического анализа и электронной фотографии помола

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Выбор оборудования осуществлялся из расчета 20 кг. тонера в 8 часовую смену

| N п/п | наименование | количество | Стоимость руб./шт. | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Струйная мельница (производство Россия) | 1 | 900 000 | 900 000 |
| 2 | Лабораторные горизонтальные вальцы | 1 | 400 000 | 400 000 |
| 3 | Дробилка лабораторная | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 4 | Электронные весы | 1 | 8 000 | 8 000 |
|  |  |  |  | 1 338 000 руб. |

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1) Устройство для контроля качества тонера – 25.600 $ (800 000 руб.)

(возможна аренда оборудования из расчета 8% за 6 мес.)

2) Гранулометрический анализ – выполняется на арендованном оборудовании

3) Лабораторные весы предел измерений до 1200 г. точность 0,1 гр. – 6 000 руб.

4) Миксер - 3 000 руб.

5) На начальном этапе конечное тестирование продукта осуществляется на стороннем оборудовании. В последующем необходима закупка одиночной линии для производства фотокерамики -280 000 руб.

_____________________________________

1 089 000 руб.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1) Стеллажи для хранения компонентов – 4 х 1000 = 4000 руб.

2) Столы ----------------------------------------------3 х 1500 = 4500 руб.

3) Стулья----------------------------------------------3 х  500 = 1500 руб.

4) Компьютерная техника---------------------1 х  20 000=20 000руб.

------------------------------------------------

30 000руб.

ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ

1)  Помещение помола и упаковки.

Минимальные габариты: 5х3=15м.кв.

Высота потолка: 4м.

Энергопотребление: 7квт.

2)  Помещение смешивания.

Минимальные габариты: 5х3=15м.кв.

Энергопотребление: 15квт.

3)  Лаборатория и склад компонентов:

Минимальные габариты: 5х3=15м.кв.

Энергопотребление: 2квт.

Наличие приточно-вытяжной системы в помещениях

«Помол»  и  «Смешивание» обязательно.

СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ.

Сырьё и материалы закупаются из расчёта пуско-наладочных работ и

выпуска опытной партии тонера 3х3кг.

1)  Пигмент неорганический  (красный,синий,жёлтый). Составляет от 40% до 60%

от веса тонера.------------------------------------3х5кг=15кгх3000руб.=45000руб.

2)  Полистирол ---------------------------------------------30кгх2=60кгх60руб=3600руб.

3)  Добавки на 100-150кг тонера -----------------------------------------------15000руб.

--------------------------------------------------------------------

63600руб.

ПЕРСООНАЛ

Набирается из расчета 8 часовой односменной работы.

1)  Директор-----------------------------------------------------------1чел.

2)  Рабочий на линии помола------------------------------------1чел.

3)   Рабочий на линии смешивания-----------------------------1чел.

4)  Лаборант------------------------------------------------------------1чел.

ВВОД ПРОИЗВОДСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После принятия решение об организации производства на выбранных условиях необходимо приступать к конкретным мероприятиям. Практические действия  начинаем с заключения договоров на аренду помещения, ремонтные работы, поставку оборудования. Затем осуществляется ремонт помещения и подведения коммуникаций для монтирования оборудования, согласно разработанной сметной документации.

Закупка и монтаж оборудования

Закупку оборудования целесообразно осуществлять параллельно с ремонтом, чтобы поставка оборудования приходилась на момент окончания ремонтных работ. После того как помещение будет готово, можно приступать к завозу и монтажу оборудования. Выбранное оборудование не нуждается в специальном креплении к полу, его нужно только подключить к коммуникациям. Поставку и монтаж оборудования осуществляет одна и та же фирма, так как в этом случае она будет нести всю ответственность за выявленные в ходе пуско-наладочных работ неисправности.

Получение необходимых согласований для работы производства

После того как закончен монтаж оборудования, можно обращаться за получением согласований в СЭС и пожарную инспекцию.

Пуско-наладочные работы

После окончания монтажа и завершения отделочных работ проводятся пуско-наладочные работы. Эту работу также должна выполнять фирма - поставщик оборудования. Пуско-наладочные работы являются завершающим этапом в технологической подготовке оборудования к работе. После завершения пуско-наладочных работ, может приступать к процессу производства.

ФИНАНСЫ

В настоящем разделе рассматриваются затраты только на оборудование и сырьё, связанные с Проектом организации производства керамического тонера и предполагаемые доходы от ее деятельности.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

На основе  предыдущих разделов составим календарный план первоначальных вложений. Календарный план включает перечень основных этапов реализации проекта и потребности в финансовых ресурсах для осуществления каждого из них.

Календарный план инвестиционных затрат.

| N | Этапы проекта | Стоимость (руб.) | Длительность этапа | Период оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересылка образцов. Контрольный помол, анализ. | 30000 | 1-ый месяц | В начале |
| 2 | Закупка опытной партии компонентов тонера. | 63600 | 2-ой месяц | В начале |
| 4 | Закупка лабораторных вальцов и лабораторной дробилки. Электронных весов. | 438000 | 3-ый месяц | В начале |
| 5 | Закупка струйной мельницы. | 900000 | 4-ый месяц | В начале |
| 6 | Закупка лабораторного оборудования. | 1089000 | 5-ый месяц | В начале |
| 7 | Согласования в госорганах, сертификация | 30 000 | 6-ый месяц | В начале |
| 8 | Рекламные мероприятия | 30 000 | 6,7-ый месяцы | В начале |
| Итого: | 2580600 |  |  |

СБЫТ ПРОДУКЦИИ.

Стоимость фирменного тонера составляет-------------------------- 90000 руб/кг.

По результатам опроса потребители готовы покупать по------- 70000 руб/кг.

Себестоимость по материалам составляет-----------------------------3500 руб/кг.

Ёмкость рынка приблизительно (по России)--------------------600 – 1000 кг/год.

Расчет месячной прибыли.

Для страховки принимаем количество продаж --------------------------20 кг/мес.

Общая прибыль-----------------------------------------------------------------1400000руб.

Себестоимость по материалам-----------------------------------------------70000руб.

Амортизация оборудования из расчета окупаемости 2 года------107525руб/мес.

Прибыль без учета зарплаты и арендной платы--------------------1292475руб/мес.

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА  (мобильный вариант)

1) Закупка опытной партии компонентов тонера.

2) Проверка лабораторного оборудования .

- отправка половины базового образца на экспертизу (производится для возможности произвести сравнительный анализ после доставки оборудования к месту работы)

3) Проверка помольного оборудования

- отправка гранулированного полистирола на помол

- проведение гранулометрического анализа и электронной фотографии помола

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Выбор оборудования осуществлялся из расчета 20 кг. тонера в 8 часовую смену

| N п/п | наименование | количество | Стоимость руб./шт. | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Струйная мельница (производство Россия) | 1 | 900 000 | 900 000 |
| 2 | Лабораторные горизонтальные вальцы | 1 | 400 000 | 400 000 |
| 3 | Дробилка лабораторная | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 4 | Электронные весы | 1 | 8 000 | 8 000 |
|  |  |  |  | 1 338 000 руб. |

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1) Устройство для контроля качества тонера – 25.600 $ (800 000 руб.)

(возможна аренда оборудования из расчета 8% за 6 мес.)

2) Гранулометрический анализ – выполняется на арендованном оборудовании

3) Лабораторные весы предел измерений до 1200 г. точность 0,1 гр. – 6 000 руб.

4) Миксер - 3 000 руб.

5) На начальном этапе конечное тестирование продукта осуществляется на стороннем оборудовании. В последующем необходима закупка одиночной линии для производства фотокерамики -280 000 руб.

_____________________________________

1 089 000 руб.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1) Стеллажи для хранения компонентов – 4 х 1000 = 4000 руб.

2) Столы ----------------------------------------------3 х 1500 = 4500 руб.

3) Стулья----------------------------------------------3 х  500 = 1500 руб.

4) Компьютерная техника---------------------1 х  20 000=20 000руб.

------------------------------------------------

30 000руб.

ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ

Для мобильного варианта размещения оборудования предполагается использование 20 футовых контейнеров. Эти контейнеры должны соответствующим образом переоборудованы. Расчёты по закупки контейнеров и их оборудованию приведены ниже.

1)  Помещение помола и упаковки.

Минимальные габариты: 6х2=12м.кв.

Высота потолка: 4м.

Энергопотребление: 7квт.

2)  Помещение смешивания.

Минимальные габариты: 6х2=12м.кв.

Энергопотребление: 15квт.

3)  Лаборатория и склад компонентов:

Минимальные габариты: 6х2=12м.кв.

Энергопотребление: 2квт.

Наличие приточно-вытяжной системы в помещениях

«Помол»  и  «Смешивание» обязательно.

Стоимость 3-х 20 футовых контейнеров составляет 3х60000=180000руб.

Затраты на переоборудование составляют ------------3х50000=150000руб.

Закупка и установка дизель-генератора-------------------------------400000руб.

---------------------------------------------------------------------------------------------

730000руб.

СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ.

Сырьё и материалы закупаются из расчёта пуско-наладочных работ и

выпуска опытной партии тонера 3х3кг.

1)  Пигмент неорганический  (красный,синий,жёлтый). Составляет от 40% до 60%

от веса тонера.------------------------------------3х5кг=15кгх3000руб.=45000руб.

2)  Полистирол ---------------------------------------------30кгх2=60кгх60руб=3600руб.

3)  Добавки на 100-150кг тонера -----------------------------------------------15000руб.

--------------------------------------------------------------------

63600руб.

ПЕРСООНАЛ

Набирается из расчета 8 часовой односменной работы.

1)  Директор------------------------------------------------------------1чел.

2)  Рабочий на линии помола-------------------------------------1чел.

3)   Рабочий на линии смешивания-----------------------------1чел.

4)  Лаборант------------------------------------------------------------1чел.

ВВОД ПРОИЗВОДСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После принятия решение об организации производства на выбранных условиях необходимо приступать к конкретным мероприятиям. Практические действия  начинаем с покупки контейнеров и их переоборудование, поставку оборудования.

Закупка и монтаж оборудования

Закупку оборудования целесообразно осуществлять параллельно, с переоборудованием чтобы поставка оборудования приходилась на момент окончания работ. После того как помещение будет готово, можно приступать к завозу и монтажу оборудования. Выбранное оборудование не нуждается в специальном креплении к полу, его нужно только подключить к коммуникациям. Поставку и монтаж оборудования осуществляет одна и та же фирма, так как в этом случае она будет нести всю ответственность за выявленные в ходе пуско-наладочных работ неисправности.

Получение необходимых согласований для работы производства

После того как закончен монтаж оборудования, можно обращаться за получением согласований в СЭС и пожарную инспекцию.

Пуско-наладочные работы

После окончания монтажа и завершения отделочных работ проводятся пуско-наладочные работы. Эту работу также должна выполнять фирма - поставщик оборудования. Пуско-наладочные работы являются завершающим этапом в технологической подготовке оборудования к работе. После завершения пуско-наладочных работ, может приступать к процессу производства.

ФИНАНСЫ

В настоящем разделе рассматриваются затраты только на оборудование и сырьё, связанные с Проектом организации производства керамического тонера и предполагаемые доходы от ее деятельности.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

На основе  предыдущих разделов составим календарный план первоначальных вложений. Календарный план включает перечень основных этапов реализации проекта и потребности в финансовых ресурсах для осуществления каждого из них.

Календарный план инвестиционных затрат.

| N | Этапы проекта | Стоимость (руб.) | Длительность этапа | Период оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересылка образцов. Контрольный помол, анализ. | 30000 | 1-ый месяц | В начале |
| 2 | Закупка опытной партии компонентов тонера. | 63600 | 2-ой месяц | В начале |
| 3 | Закупка и дооборудование 20 футовых контейнеров. | 730000 | 3-ий месяц | В начале |
| 4 | Закупка лабораторных вальцов и лабораторной дробилки. Электронных весов. | 438000 | 4-ый месяц | В начале |
| 5 | Закупка струйной мельницы. | 900000 | 5-ый месяц | В начале |
| 6 | Закупка лабораторного оборудования. | 1089000 | 6-ый месяц | В начале |
| 7 | Согласования в госорганах, сертификация | 30 000 | 7-ый месяц | В начале |
| 8 | Рекламные мероприятия | 30 000 | 7,8-ый месяцы | В начале |
| Итого: | 3310600 |  |  |

СБЫТ ПРОДУКЦИИ.

Стоимость фирменного тонера составляет-------------------------- 90000 руб/кг.

По результатам опроса потребители готовы покупать по------- 70000 руб/кг.

Себестоимость по материалам составляет-----------------------------3500 руб/кг.

Ёмкость рынка приблизительно (по России)--------------------600 – 1000 кг/год.

Расчет месячной прибыли.

Для страховки принимаем количество продаж --------------------------20 кг/мес.

Общая прибыль-----------------------------------------------------------------1400000руб.

Себестоимость по материалам-----------------------------------------------70000руб.

Амортизация оборудования из расчета окупаемости 2 года------137941руб/мес.

Прибыль без учета зарплаты и арендной платы--------------------1192059руб/мес.