# ООО  «ЭКОПОЛИМЕР»

# г.  Дзержинск.

# Тел.  8 – 910 – 876 – 49 - 94

# ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

# ОБОСНОВАНИЕ

# ПРОИЗВОДСТВА   ТРУБ   И  ФАСОННЫХ  ИЗДЕЛИЙ

# ИЗ  ПЛАСТМАСС

# (внутренняя  канализация  первый  этап  строительства)

1. Производственная  программа.

| Наименование | Вес 1 ед. кГ | Цена руб. | Количество шт. | Общий вес | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы раструбные для канализации Ǿ × L мм |  |  |  |  |  |
| 40 × 250 | 0,068 | 7,25 | 115 500 | 7,854 | 837 375 |
| 40 × 500 | 0,123 | 11,0 | 172 500 | 21,218 | 1 897 500 |
| 40 × 1000 | 0,233 | 20,0 | 231 000 | 53,823 | 4 620 000 |
| 40 × 1500 | 0,343 | 29,17 | 231 000 | 79,233 | 6 738 270 |
| 50 ×250 | 0,087 | 11,23 | 150 000 | 13,05 | 1 684 500 |
| 50 × 500 | 0,157 | 18,93 | 300 000 | 47,1 | 5 679 000 |
| 50 × 750 | 0,227 | 26,72 | 150 000 | 34,05 | 4 008 000 |
| 50 × 1000 | 0,297 | 31,07 | 150 000 | 44,55 | 4 660 500 |
| 50 × 2000 | 0,557 | 55,62 | 150 000 | 86,55 | 8 343 000 |
| 110 × 250 | 0,287 | 33,23 | 120 000 | 34,44 | 3 987 600 |
| 110 × 500 | 0,51 | 57,77 | 140 000 | 71,4 | 8 087 800 |
| 110 × 750 | 0,732 | 80,52 | 140 000 | 102,48 | 11 272 800 |
| 110 × 1500 | 1,4 | 138,6 | 50 000 | 70,0 | 6 930 000 |
| 110 × 2000 | 1,845 | 182,66 | 131 000 | 241,695 | 23 928 460 |
| Всего по трубам : |  |  |  | 972,993 | 92 674 805 |
| Фасонные изделия для канализации |  |  |  |  |  |
| Заглушка 40 | 0,013 | 4,0 | 62 300 | 0,748 | 249 200 |
| 50 | 0,013 | 4,82 | 24 740 | 0,322 | 119 247 |
| 110 | 0,066 | 7,26 | 21 300 | 1,476 | 154 638 |
| Отвод 40 × 87,5° | 0,032 | 6,28 | 124 600 | 3,987 | 782 488 |
| 40 × 45° | 0,028 | 6,2 | 46 720 | 1,308 | 289 664 |
| 50 × 15° | 0,033 | 6,37 | 36 280 | 1,197 | 231 104 |
| 50 × 30° | 0,035 | 6,37 | 24 740 | 0,866 | 157 594 |
| 50 × 45° | 0,038 | 7,03 | 98 060 | 3,76 | 689 362 |
| 50 × 67° | 0,04 | 7,2 | 24 740 | 0,99 | 178 128 |
| 50 × 87,5° | 0,045 | 7,28 | 244 100 | 10,985 | 1 177 046 |
| 110 × 15° | 0,132 | 25,46 | 21 300 | 2,812 | 542 298 |
| 110 × 30° | 0,145 | 25,46 | 10 550 | 1,53 | 268 603 |
| 110 × 45° | 0,16 | 26,25 | 86 820 | 13,891 | 2 279 025 |
| 110 × 87,5° | 0,2 | 27,33 | 868 200 | 173,64 | 23 727 906 |
| Муфта ремонтная 40 | 0,026 | 12,2 | 62 300 | 1,62 | 760 060 |
| 50 | 0,031 | 13,03 | 49 480 | 1,534 | 644 724 |
| 110 | 0,11 | 25,62 | 10 810 | 1,189 | 276 952 |
| Тройник 40 × 40 × 45° | 0,052 | 12,84 | 46 720 | 2,429 | 719 955 |
| 40 × 40 × 87,5° | 0,05 | 12,84 | 124 600 | 6,23 | 1 599 864 |
| 50 × 40 × 45° | 0,061 | 13,39 | 72 570 | 4,427 | 971 712 |
| 50 × 40 × 87,5° | 0,055 | 13,39 | 61 020 | 3,356 | 817 059 |
| 50 × 50 × 45° | 0,072 | 14,51 | 146 780 | 10,568 | 2 129 778 |
| 50 × 50 × 87,5° | 0,062 | 14,51 | 146 780 | 9,1 | 2 129 778 |
| 110 × 50 × 45° | 0,21 | 35,37 | 21 300 | 4,473 | 753 381 |
| 110 × 50 × 87,5° | 0,19 | 33,7 | 21 300 | 4,047 | 717 810 |
| 110 × 110 × 45° | 0,342 | 43,18 | 42 590 | 14,556 | 1 839 036 |
| 110 × 110 × 87,5° | 0,268 | 42,34 | 42 590 | 11,414 | 1 803 261 |
| Переход 50/40 | 0,03 | 13,2 | 49 480 | 1,484 | 653 136 |
| 110/50 | 0,1 | 25,67 | 44 230 | 4,423 | 1 135 384 |
| Ревизия 50 | 0,078 | 25,02 | 12 200 | 0,952 | 305 244 |
| 110 | 0,29 | 54,22 | 11 470 | 3,326 | 621 903 |
| Крестовина 110×110×87,5° | 0,32 | 96,25 | 6 550 | 2,096 | 630 438 |
| Опора 40 | 0,02 | 7,4 | 15 580 | 0,312 | 115 292 |
| 50 | 0,022 | 14,31 | 24 740 | 0,544 | 354 029 |
| Компенсатор 50 | 0,048 | 13,55 | 5 000 | 0,24 | 67 750 |
| 110 | 0,17 | 33,93 | 10 000 | 1,7 | 339 300 |
| Итого : |  |  |  | 307,471 | 50 232 149 |
| Всего по канализации : |  |  |  | 1 280,464 | 142 906 954 |

2. Капитальные   затраты   на    производство.

| № п/п | Наименование затрат. | Ед. измер. | Коли- чество. | Цена руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание дирекции на период строительства | месяц | 15 | 4 180 000 | 62 700 000 |
| 2. | Приобретение земельного участка на весь комплекс | Га | 25,8 | 2 000 000 | 51 600 000 |
| 3. | Получение порубочного билета, вырубка леса, планировка строительной площадки | Га | 25,8 | 244 480 | 6 307 584 |
| 4. | Приобретение временного здания для размещения дирекции | здание | 1 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4. | Монтаж временного здания | здание | 1 | 290 000 | 290 000 |
| 6. | Дизельная электростанция АД 60 – Т400 | шт | 1 | 372 000 | 372 000 |
|  | Дизельная электростанция АД 100 – Т400 | шт | 1 | 453 000 | 453 000 |
|  | Парогенератор ПЭЭ-100 Р | шт | 1 | 94 530 | 94 530 |
|  | Строительство производства: |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение ограды перим. | Компл. | 1 | 3 684 699 | 3 684 699 |
| 2. | Монтаж ограды периметра | Компл. | 1 | 3 948 032 | 3 948 032 |
| 3. | Ворота откатные | шт | 5 | 466 496 | 2 332 480 |
| 4. | Монтаж ворот | шт | 5 | 58 504 | 292 520 |
| 5. | Строительство ТЭЦ : |  |  |  |  |
| 5.1 | Проектные работы |  |  |  | 26 700 000 |
| 5.2 | Согласование разрешения использования газа пропан-бутан (СУГ) |  |  |  | 1 868 000 |
| 5.3 | Строительство производственного корпуса : |  |  |  |  |
|  | - Устройство фундаментов |  |  |  | 261 300 |
|  | - Устройство цоколя | м.п. | 131 | 1 600 | 209 600 |
|  | - Изготовление м/к каркаса | тонна | 49,9 | 49 000 | 2 445 100 |
|  | - Монтаж м/к каркаса | тонна | 49,9 | 11 500 | 573 850 |
|  | - Материалы стен | м2 | 1 292,1 | 1 440 | 1 860 624 |
|  | - Монтаж конструкций стен | м2 | 1 292,1 | 970 | 1 253 337 |
|  | - Материалы кровли | м2 | 489,4 | 2 215 | 1 084 021 |
|  | - Монтаж кровли | м2 | 489,4 | 1 570 | 768 358 |
|  | - Окна | м2 | 332,5 | 3 100 | 1 030 750 |
|  | - Установка окон | м2 | 332,5 | 1 000 | 332 500 |
|  | - Ворота | м2 | 36 | 5 300 | 190 800 |
|  | - Установка ворот | м2 | 36 | 1 500 | 54 000 |
|  | - Устройство межэтаж.перекр. | м2 | 665,8 | 1 950 | 1 298 316 |
|  | - Устройство фундаментов под энергоблоки |  |  |  | 725 000 |
|  | - Устройство ж/б полов | м2 | 475,2 | 3 350 | 1 591 920 |
|  | - Отопление и вентиляция |  |  |  | 897 653 |
|  | - Водопровод и канализация |  |  |  | 118 325 |
|  | - Сеть освещения |  |  |  | 455 240 |
|  | - Системы связи |  |  |  | 11 880 |
|  | - Охранно-пож. сигнализация |  |  |  | 143 986 |
| 5.4 | Энергоснабжение : |  |  |  |  |
|  | - Газо-поршневая установка TCG 2032 V16 | шт | 2 | 60 200 000 | 120 400 000 |
|  | - Монтаж и обвязка ГПУ | шт | 2 | 404 240 | 808 480 |
|  | - Котел-утилизатор КУВИ- 115.175 | шт | 2 | 7 942 954 | 15 885 908 |
|  | - Монтаж котлов-утилизатор. | шт | 2 | 794 280 | 1 588 560 |
|  | - Абсорбционный холодильник модель RD - 600 | шт | 2 | 1 028 306 | 2 056 612 |
|  | - Монтаж холодильников | шт | 2 | 205 640 | 411 280 |
|  | - П/ст КТПВ 1 × 100 кВА | шт | 1 | 185 000 | 185 000 |
|  | - Монтаж КТПВ 1×100 кВА | шт | 1 | 52 840 | 52 840 |
|  | - Ячейки КРУ 10 кВ | шт | 16 | 450 000 | 6 750 000 |
|  | - Монтаж ячеек КРУ 10 кВ | шт | 16 | 140 625 | 2 250 000 |
|  | - Бурение скважин для электродов заземления |  |  |  | 60 000 |
|  | - Вытяжная вентиляция | Компл. | 1 | 272 000 | 272 000 |
|  | - Монтаж вытяжной вентил. | Компл. | 1 | 48 000 | 48 000 |
|  | - Приточная вентиляция | Компл. | 1 | 531 558 | 531 558 |
|  | - Монтаж приточной вентил. | Компл. | 1 | 53 200 | 53 200 |
|  | - Бурение скважин для водозабора | шт | 2 | 100 000 | 200 000 |
|  | - Монтаж наружной сети водоснабжения и канализац. |  |  |  | 2 000 000 |
|  | - Устройство фундаментов под систему умягчения воды |  |  |  | 88 000 |
|  | - Система умягчения воды и удаления железа KWS/RFS | шт | 1 | 3 285 720 | 3 285 720 |
|  | - Монтаж системы умягчения воды и удаления железа | шт | 1 | 200 000 | 200 000 |
|  | - Пусконаладочные работы |  |  |  | 2 968 040 |
|  | - Работа комиссии государст. надзора, устранение замечан. |  |  |  | 120 000 |
|  | - Масло моторное | литр | 1 350 | 400 | 540 000 |
| 5.5 | Склад сжиженных углеводородов (СУГ) : |  |  |  |  |
|  | - Газгольдер 300 м3 | шт | 2 | 7 050 000 | 14 100 000 |
|  | - Разработка грунта и устр-во фундаментов под газгольдеры | шт | 2 | 246 000 | 492 000 |
|  | - Устройство фундаментов под самовсасывающие насосы и электрические испарители | шт | 8 | 875 | 7 000 |
|  | - Бурение скважин и установка электродов катодной защиты | шт | 2 | 80 000 | 160 000 |
|  | - Самовсасывающий насос | шт | 4 | 85 750 | 343 000 |
|  | - Монтаж насосов | шт | 4 | 8 000 | 32 000 |
|  | - Электрический испаритель | шт | 4 | 80 083 | 320 332 |
|  | - Монтаж испарителей | шт | 4 | 8 000 | 32 000 |
|  | - Газораспределительный шкаф | шт | 4 | 40 000 | 160 000 |
|  | - Монтаж газораспр. шкафов | шт | 4 | 3 000 | 3 000 |
|  | - Катодная защита | Компл. | 1 | 120 000 | 120 000 |
|  | - Монтаж катодной защиты | Компл. | 1 | 12 000 | 12 000 |
|  | - Монтаж газгольдеров | шт | 2 | 200 000 | 400 000 |
|  | -Пусконаладочные работы |  |  |  | 1 276 800 |
|  | - Работа комиссии государст. надзора, устранение замечан. |  |  |  | 120 000 |
|  | - Заполнение газгольдеров сжиженным пропан-бутаном | шт | 2 | 5 307 000 | 10 614 000 |
| 6. | Производство труб и фасон. изделий из ПП : |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектирование и согласов. проекта с органами государ. надзора |  |  |  | 8 000 000 |
| 6.2 | Строительство производств. корпуса : |  |  |  |  |
|  | - Устройство фундаментов |  |  |  | 4 308 425 |
|  | - Устройство цоколя | м.п. | 361 | 1 600 | 577 600 |
|  | - Изготовление м/к каркаса | тонна | 470 | 49 000 | 23 030 000 |
|  | - Монтаж м/к каркаса | тонна | 470 | 11 500 | 5 405 000 |
|  | - Материалы стен | м2 | 3 963,5 | 1 440 | 5 707 440 |
|  | - Монтаж конструкций стен | м2 | 3 963,5 | 970 | 3 844 595 |
|  | - Материалы кровли | м2 | 8 068,5 | 2 215 | 17 871 728 |
|  | - Монтаж кровли | м2 | 8 068,5 | 1 570 | 12 667 545 |
|  | - Окна | м2 | 1 243,2 | 3 100 | 3 853 920 |
|  | - Установка окон | м2 | 1 243,2 | 1 000 | 1 243 200 |
|  | - Ворота | м2 | 100 | 5 300 | 530 000 |
|  | - Установка ворот | м2 | 100 | 1 500 | 150 000 |
|  | - Устройство ж/б полов | м2 | 7 833,5 | 3 350 | 26 242 225 |
|  | - Колонны и балки под кран | Компл. |  |  | 24 062 500 |
|  | - Монтаж колонн и балок |  |  |  | 5 647 320 |
|  | - Мостовой кран | шт | 1 | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  | - Монтаж мостового крана | шт | 1 | 120 000 | 120 000 |
|  | - Отопление и вентиляция |  |  |  | 14 797 482 |
|  | - Освещение |  |  |  | 7 504 493 |
|  | - Электроснабжение участка термопластавтоматов : |  |  |  |  |
|  | Трансформатор ТСЗГЛ-1000 кВА, 10,5/0,4 кВ | шт | 1 | 890 000 | 890 000 |
|  | Установка трансформатора | шт | 1 | 20 000 | 20 000 |
|  | Распределительный шинопровод | Компл. | 1 | 3 180 834 | 3 180 834 |
|  | Монтаж шинопровода | Компл. | 1 | 232 000 | 232 000 |
|  | - Электроснабжение участка экструзионных линий : |  |  |  |  |
|  | Трасформатор ТСЗГЛ-1250 кВА, 10,5/0,4 кВ | шт | 1 | 1 034 000 | 1 034 000 |
|  | Установка трансформатора | шт | 1 | 20 000 | 20 000 |
|  | Распределительный шинопровод | Компл. | 1 | 1 581 760 | 1 581 760 |
|  | Монтаж шинопровода | Компл. | 1 | 120 000 | 120 000 |
|  | - Водопровод и канализация |  |  |  | 1 950 542 |
|  | - Автоматизация инженерных систем |  |  |  | 3 855 918 |
|  | - Системы связи и радиофик. |  |  |  | 195 838 |
|  | - Охранно-пож. сигнализация |  |  |  | 2 373 551 |
|  | - Система охлажд. оборотной воды : |  |  |  |  |
|  | Насосная станция : |  |  |  |  |
|  | Здание станции (пристрой) : |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонного приямка под оборудование |  |  |  | 431 100 |
|  | Устройство фундаментов |  |  |  | 120 417 |
|  | Устройство цоколя | м.п. | 67 | 1 600 | 107 200 |
|  | Изготовление м/к каркаса | тонна | 8,8 | 49 000 | 429 122 |
|  | Монтаж м/к каркаса | тонна | 8,8 | 11 500 | 100 712 |
|  | Материалы стен | м2 | 363,1 | 1 440 | 522 864 |
|  | Монтаж конструкций стен | м2 | 363,1 | 970 | 352 207 |
|  | Материалы кровли | м2 | 225,5 | 2 215 | 499 501 |
|  | Монтаж кровли | м2 | 225,5 | 1 570 | 354 048 |
|  | Окна | м2 | 43 | 3 100 | 133 300 |
|  | Установка окон | м2 | 43 | 1 000 | 43 000 |
|  | Ворота | м2 | 16 | 5 300 | 84 000 |
|  | Установка ворот | м2 | 16 | 1 500 | 24 000 |
|  | Устройство ж/б полов | м2 | 218,9 | 3 350 | 733 449 |
|  | Отопление и вентиляция |  |  |  | 413 578 |
|  | Водопровод и канализация |  |  |  | 54 516 |
|  | Электроснабжение |  |  |  | 209 745 |
|  | Системы связи |  |  |  | 5 474 |
|  | - Оборудование : |  |  |  |  |
|  | Насос КМ 100-65-200/2-5 | шт | 3 | 55 080 | 165 240 |
|  | -Сеть охлажденной оборотной воды |  |  |  | 6 500 000 |
| 6.3 | Оборудование : |  |  |  |  |
|  | - Линия труб Ǿ 40, 50 мм | Компл. | 3 | 22 240 160 | 66 720 480 |
|  | - Установка линии Ǿ 40,50 мм | Компл. | 3 | 146 667 | 440 001 |
|  | - Линия труб Ǿ 110 мм | Компл. | 2 | 22 813 840 | 45 627 680 |
|  | - Установка линии Ǿ 110 мм | Компл. | 2 | 180 000 | 360 000 |
|  | - Линия подачи материала | Компл. | 1 | 10 600 813 | 10 600 813 |
|  | - Монтаж линии подачи | Компл. | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | - Термопластавтоматы : |  |  |  |  |
|  | КМ 110/750 СХ | шт | 2 | 3 636 480 | 7 272 960 |
|  | Установка КМ 110/750 СХ | шт | 2 | 40 000 | 80 000 |
|  | КМ 160/750 СХ | шт | 4 | 4 411 360 | 17 645 440 |
|  | Установка КМ 160/750 СХ | шт | 4 | 40 000 | 160 000 |
|  | КМ 200/1400 СХ | шт | 1 | 6 125 640 | 6 125 640 |
|  | Установка КМ 200/1400 СХ | шт | 1 | 60 000 | 60 000 |
|  | КМ 250/2000 | шт | 7 | 7 343 760 | 51 406 320 |
|  | Установка КМ 250/2000 | шт | 7 | 70 000 | 490 000 |
|  | КМ 420/4300 | шт | 3 | 10 735 760 | 32 207 280 |
|  | Установка КМ420/4300 | шт | 3 | 100 000 | 100 000 |
|  | Роботы LRX 100 | шт | 17 | 1 469 320 | 24 978 440 |
|  | Монтаж роботов LRX 100 | шт | 17 | 14 000 | 238 000 |
|  | Пресформы | шт | 33 |  | 133 004 800 |
|  | Машина укладки колец : Ǿ 40 | шт | 6 | 494 720 | 2 968 320 |
|  | Ǿ 50 | шт | 14 | 494 720 | 6 926 080 |
|  | Ǿ110 | шт | 4 | 366 480 | 1 465 920 |
|  | Монтаж машин укладки колец | шт | 24 | 20 000 | 480 000 |
| 6.4 | Участок упаковки : |  |  |  |  |
|  | Упаковочная машина СОМРАСК 7000 | шт | 17 | 116 000 | 1 972 000 |
|  | Формовщик коробов | шт | 1 | 1 291 882 | 1 291 882 |
|  | Вертик. упаковщик в короб | шт | 1 | 1 300 000 | 1 300 000 |
|  | Заклейщик коробов | шт | 1 | 294 175 | 294 175 |
|  | Установка машин упаковки |  |  |  | 100 000 |
| 6.5 | Участок дробления изделий : |  |  |  |  |
|  | - Здание пристроенное : |  |  |  |  |
|  | Устройство приямка из бетона под оборудование |  |  |  | 244 960 |
|  | Устройство фундаментов |  |  |  | 61 380 |
|  | Устройство цоколя | м.п. | 49,2 | 1 600 | 78 720 |
|  | Изготовление м/к каркаса | тонна | 5,6 | 49 000 | 273 420 |
|  | Монтаж м/к каркаса | тонна | 5,6 | 11 500 | 64 170 |
|  | Материалы стен | м2 | 344,9 | 1 440 | 496 627 |
|  | Монтаж конструкций стен | м2 | 344,9 | 970 | 334 534 |
|  | Материалы кровли | м2 | 114,9 | 2 215 | 254 610 |
|  | Монтаж кровли | м2 | 114,9 | 1 570 | 180 468 |
|  | Окна | м2 | 50,4 | 3 100 | 156 240 |
|  | Установка окон | м2 | 50,4 | 1 000 | 50 400 |
|  | Ворота | м2 | 18 | 5 300 | 95 400 |
|  | Установка ворот | м2 | 18 | 1 500 | 27 000 |
|  | Устройство ж/б полов | м2 | 111,6 | 3 350 | 373 860 |
|  | Водопровод и канализация |  |  |  | 27 784 |
|  | Эл. освещение |  |  |  | 106 913 |
|  | Системы связи |  |  |  | 2 790 |
|  | Охранно-пож. сигнализация |  |  |  | 33 815 |
|  | - Оборудование |  |  |  | 10 083 240 |
|  | - Монтаж оборудования |  |  |  | 90 400 |
|  | - Электроснабжение |  |  |  | 70 240 |
| 6.6 | Сырье : ПП 01030 | тонна | 1 280 | 55 000 | 70 400 000 |
|  | Комплектующие изделия |  |  |  | 5 401 720 |
|  | Работа комиссии госудаств. надзора,устранение замечаний |  |  |  | 240 000 |
| 7. | Производство гофрокартона и гофротары : |  |  |  |  |
|  | - Проектирование и соглас. проекта с органами государственного надзора |  |  |  | 5 354 000 |
| 7.1 | Строительство корпуса : |  |  |  |  |
|  | - Устройство фундаментов |  |  |  | 774 950 |
|  | - Устройство цоколя | м.п. | 156 | 1600 | 343 360 |
|  | - Изготовление м/к каркаса | тонна | 118 | 49 000 | 5 782 000 |
|  | - Монтаж м/к каркаса | тонна | 118 | 11 500 | 1 357 000 |
|  | - Материалы стен | м2 | 1 890,8 | 1 440 | 2 722 752 |
|  | - Монтаж конструкций стен | м2 | 1 890,8 | 970 | 1 834 076 |
|  | - Материалы кровли | м2 | 1 277,3 | 2 215 | 2 829 220 |
|  | - Монтаж кровли | м2 | 1 277,3 | 1 570 | 2 005 361 |
|  | - Окна и витражи | м2 | 306 | 3 100 | 948 600 |
|  | - Установка окон | м2 | 306 | 1 000 | 306 000 |
|  | - Ворота | м2 | 56,5 | 5 300 | 299 450 |
|  | - Установка ворот | м2 | 56,5 | 1 500 | 84 750 |
|  | -Устройство межэтаж. перек. | м2 | 677,1 | 1 950 | 1 320 345 |
|  | - Устройство ж/б полов | м2 | 1 240,2 | 3 350 | 4 154 670 |
|  | - Отопление и вентиляция |  |  |  | 2 339 062 |
|  | - Электроснабжение |  |  |  | 1 188 073 |
|  | - Водопровод и канализация |  |  |  | 308 800 |
|  | - Системы связи и радиофик. |  |  |  | 31 004 |
|  | - Система автоматического пожаротушения |  |  |  | 892 584 |
|  | - Охранно-пож. сигнализация |  |  |  | 375 769 |
| 7.2 | Оборудование : |  |  |  |  |
|  | Линия ЛГК - 1600 | Компл. | 1 |  | 6 600 000 |
|  | Модуль МАГ 200 | шт | 1 |  | 4 270 000 |
|  | Установка УПК | Компл. | 1 |  | 308 000 |
|  | Установка оборуд., обвязка |  |  |  | 1 117 800 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 670 680 |
|  | Работа комиссии государст. надзора, устранение замечан. |  |  |  | 120 000 |
| 8. | Склад готовой продукции |  |  |  |  |
|  | - Проектирование |  |  |  | 8 953 919 |
| 8.1 | Строительство корпуса : |  |  |  |  |
|  | - Устройство фундаментов |  |  |  | 3 959 335 |
|  | - Устройство цоколя | м.п. | 342,2 | 1 600 | 547 520 |
|  | - Изготовление м/к каркаса | тонна | 359,9 | 49 000 | 17 635 100 |
|  | - Монтаж м/к каркаса | тонна | 359,9 | 11 500 | 4 138 850 |
|  | - Материалы стен | м2 | 3 377,1 | 1 440 | 4 863 024 |
|  | - Монтаж конструкций стен | м2 | 3 377,1 | 990 | 3 343 329 |
|  | - Материалы кровли | м2 | 7 414,9 | 2 215 | 16 424 004 |
|  | - Монтаж кровли | м2 | 7 414,9 | 1 570 | 11 641 393 |
|  | - Ворота | м2 | 216 | 5 300 | 1 144 800 |
|  | - Установка ворот | м2 | 216 | 1 500 | 324 000 |
|  | - Устройство ж/б пандуса |  |  |  | 536 200 |
|  | - Устройство ж/б полов | м2 | 7 198,9 | 3 350 | 24 116 315 |
|  | - Отопление и вентиляция |  |  |  | 13 598 722 |
|  | - Водопровод и канализация |  |  |  | 1 792 526 |
|  | - Электроснабжение |  |  |  | 6 896 546 |
|  | - Система связи |  |  |  | 179 973 |
|  | - Охранно-пож. сигнализация |  |  |  | 2 181 267 |
| 8.2 | Оборудование : |  |  |  |  |
|  | 1.Односторонние консольные стеллажи |  |  |  | 17 689 333 |
|  | Монтаж одностор. стеллажей |  |  |  | 1 768 800 |
|  | 2. Двусторонние консольные стеллажи : |  |  |  | 12 690 775 |
|  | Монтаж двусторон. стеллажей |  |  |  | 1 269 080 |
|  | 3.Штабелеукладчики : |  |  |  |  |
|  | Модель FB 15 RL-12 | шт | 2 | 1 000 000 | 2 000 000 |
|  | Модель COMBILIFT С 2500 | шт | 2 | 2 437 000 | 4 874 000 |
| 8.3 | Работа комиссии государст. надзора, устранение замечан. |  |  |  | 120 000 |
| 9. | Компрессорная станция : |  |  |  |  |
|  | - Проектирование, согласован. проекта с органами госнадзора |  |  |  | 252 503 |
| 9.1 | Строительство корпуса : |  |  |  |  |
|  | - Устройство фундаментов |  |  |  | 123 750 |
|  | -Устройство цоколя | м.п. | 67,2 | 1 600 | 107 520 |
|  | - Изготовление м/к каркаса | тонна | 20,2 | 49 000 | 989 800 |
|  | - Монтаж м/к каркаса | тонна | 20,2 | 11 500 | 232 300 |
|  | - Материалы стен | м2 | 510 | 1 440 | 734 400 |
|  | - Монтаж конструкций стен | м2 | 510 | 970 | 494 700 |
|  | - Материалы кровли | м2 | 292,1 | 2 215 | 647 002 |
|  | - Монтаж кровли | м2 | 292,1 | 1 570 | 458 597 |
|  | - Окна | м2 | 84 | 3 100 | 260 400 |
|  | - Установка окон | м2 | 84 | 1 000 | 84 000 |
|  | - Ворота | м2 | 20 | 3 900 | 78 000 |
|  | - Установка ворот | м2 | 20 | 2 500 | 50 000 |
|  | - Устройство ж/б полов | м2 | 255 | 3 350 | 753 750 |
|  | - Устройство фундаментов под оборудование |  |  |  | 35 120 |
|  | - Отопление и вентиляция |  |  |  | 425 025 |
|  | - Освещение |  |  |  | 244 290 |
|  | - Водоснабжение и канализац. |  |  |  | 63 495 |
|  | - Системы связи |  |  |  | 6 375 |
|  | - Охранно-пож. сигнализация |  |  |  | 77 265 |
|  | - Энергоснабжение |  |  |  | 505 120 |
| 9.2 | Оборудование | Компл. |  |  | 10 591536 |
|  | Монтаж оборудования |  |  |  | 1 059 160 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 635 492 |
|  | Работа комиссии государст. надзора, устранение замечан. |  |  |  | 120 000 |
| 10. | Проходная (КПП - 3 шт) |  |  |  |  |
|  | - Проектирование |  |  |  | 77 006 |
| 10.1 | Строительство корпуса : |  |  |  |  |
|  | - Устройство фундаментов |  |  |  | 280 830 |
|  | - Устройство цоколя | м.п. | 55,2 × 3 | 1 600 | 264 960 |
|  | - Изготовление м/к каркаса | тонна | 15,3 × 3 | 49 000 | 2 249 100 |
|  | - Монтаж м/к каркаса | тонна | 15,3 × 3 | 11 500 | 527 700 |
|  | - Материалы стен | м2 | 386,4 × 3 | 1 440 | 1 669 248 |
|  | - Монтаж конструкций стен | м2 | 386,4 × 3 | 970 | 1 124 424 |
|  | - Материалы кровли | м2 | 221,3 × 3 | 2 215 | 1 470 539 |
|  | - Монтаж кровли | м2 | 221,3 × 3 | 1 570 | 1 042 323 |
|  | - Окна | м2 | 42 × 3 | 3 100 | 390 600 |
|  | - Установка окон | м2 | 42 × 3 | 1 000 | 126 000 |
|  | - Устройство межэтаж.перек. | м2 | 170,2 × 3 | 1 950 | 995 670 |
|  | - Ворота | м2 | 10,6 × 3 | 3 900 | 123 552 |
|  | - Установка ворот | м2 | 10,6 × 3 | 2 500 | 79 200 |
|  | - Устройство ж/б полов | м2 | 170,2 × 3 | 3 350 | 1 530 510 |
|  | - Отопление и вентиляция |  |  |  | 964 523 |
|  | - Водопровод и канализация |  |  |  | 127 139 |
|  | - Электроснабжение |  |  |  | 486 153 |
|  | - Системы связи и радиофик. |  |  |  | 12 765 |
|  | - Охранно-пож. сигнализация |  |  |  | 154 712 |
| 10.2 | Работа комиссии государств. надзора, устранение замечан. |  |  |  | 120 000 |
| 11 | Наружные инженерные сети: |  |  |  |  |
| 11.1 | Водоснабжение из труб ПВХ: |  |  |  |  |
|  | - Пожаро-хозяйственное водоснабжение Ǿ 200 мм | м | 2 250 |  | 9 191 280 |
|  | - Пожаро-хозяйственное водоснабжение Ǿ 100 мм | м | 150 |  | 443 560 |
|  | - Фекальная канализация Ǿ160 мм | м | 766 |  | 2 632 760 |
| 11.2 | Теплоснабжение : |  |  |  |  |
|  | - Отопление и вентиляция Ǿ350 мм | м | 35 |  | 1 676 480 |
|  | Ǿ250 мм | м | 403 |  | 14 827 200 |
|  | Ǿ100 мм | м | 298 |  | 3 876 680 |
|  | - Горячее водоснабжение Ǿ100 мм | м | 736 |  | 9 574 640 |
|  | - Охлажденная вода циркуляционная Ǿ 150 мм | м | 105 |  | 1 871 440 |
| 11.3 | Электроснабжение : |  |  |  |  |
|  | - КЛ – 10 кВ 95 мм2 |  |  |  | 1 590 000 |
|  | - 70 мм2 |  |  |  | 1 440 000 |
|  | - 50 мм2 |  |  |  | 3 830 400 |
|  | - КЛ – 0,4 кВ 25 мм2 |  |  |  | 142 360 |
|  | - 10 мм2 |  |  |  | 313 400 |
| 11.4 | Уличное освещение |  |  |  | 2 023 840 |
| 11.5 | Телефонная связь |  |  |  | 187 400 |
| 11.6 | Благоустройство территории: |  |  |  |  |
|  | - Автодороги |  |  |  | 12 576 640 |
|  | - Тротуары |  |  |  | 695 400 |
|  | - Кустарник (живая изгородь) |  |  |  | 355 360 |
|  | - Зеленые газоны |  |  |  | 10 145 240 |
|  | Всего по строительству |  |  |  | 1 395 830 897 |
|  | Непредвиденные расходы-5 % |  |  |  | 69 791 545 |
|  | Итого : |  |  |  | 1 465 622 442 |

3.  Затраты   на   производство (себестоимость).

| № п/п | Наименование затрат. | Ед. измер. | Количество | Цена руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сырьё: ПП | т | 1 280 | 55 000 | 70 400 000 |
|  | Картон | м2 | 48 063 | 9,7 | 466 211 |
|  | Бумага | м2 | 48 063 | 8,4 | 403 729 |
|  | Крахмал | кГ | 1 057 | 11 | 11 627 |
|  | Пропан-бутан | кГ | 159 604 | 30,5 | 4 867 922 |
|  | Моторное масло | литр | 252 | 400 | 100 800 |
| 2. | Зарплата с отчислениями. | Чел | 116 | 35 448 | 4 116 608 |
| 3. | Электроэнергия. | кВт*ч | 3 355 200 | 0,82 | 2 751 264 |
| 4. | Теплоэнергия | кВт ч | 2 650 320 | 0,82 | 2 173 262 |
| 5. | Общеорганизационные, накладные |  |  |  |  |
|  | и прочие расходы |  |  |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  | Итого: | 86 791 423 |

4. Технико – экономическое  обоснование  ТЭЦ.

Среднемесячные  показатели :

1.Электрическая  нагрузка – РЭ = 4 660 кВт

2. Тепловая  нагрузка  QТ = 3 681 кВт.

3. Расход  топлива  на  ГПУ – QГ = 159 604 кг/мес.

4. Стоимость  станции  ССТ  = 209 954 605 руб.

5. Стоимость  газа  пропан-бутан – СГ = 30,5 руб./кг

6. Стоимость  обслуживания  станции – СОБ = 120 руб./ч

7. Затраты  при  эксплуатации  станции –

ЗЭ = QГ × СГ + СОБ × 720 =  159 604 × 30,5 + 120 × 720 = 4 954 332 руб./мес.

8. Стоимость  произведенной  энергии -

СЭ = ЗЭ : 720 : (РЭ + QТ) = 4 954 332 : 720 : (4 660 + 3 681) = 0,82 руб.

9. Заработная  плата  с  отчислениями – ЗПЛ = 784 000 руб./мес  (штат  16 человек).

10. Себестоимость  среднемесячной  продукции –

С = ЗЭ + ЗПЛ = 4 954 332 + 784 000 = 5 738 332 руб./мес

11. Среднемесячная  выручка  от  реализации  энергии  при  ЦЭ = 3,5 руб./кВт ч

В = ЦЭ × (РЭ + QТ) × 720 = 3,5 × (4 660 + 3 681) × 720 = 21 019 320

12. Среднемесячная  прибыль –

П = В – С =21 019 320 – 5 738 332 = 15 280 988 руб./мес

13. Простой  срок  окупаемости –

Т = ССТ : П = 209 954 605 : 15 280 988 = 14 месяцев  1 год  и  2 месяца.

5.  Экономические    показатели     проекта.

1. Выручка    от    реализации    продукции  без  НДС – В = 142 906 954 руб.

2. Себестоимость  месячной  продукции – С = 86 791 423 руб.

- Прибыль  в  распоряжении  предприятия – П = 56 115 531 руб.

- Рентабельность -  Р = В/С × 100 % = 165 %.

- Капитальные   затраты -  1 465 706 442  руб.

- Простой   срок   окупаемости -  26 месяцев  или  2  года  и 2 мес.

Ответственный  за  реализацию

проекта (автор  проекта)                -  Киселев  Виктор  Васильевич.

.